ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει και να προετοιμάσει κατάλληλα το σύνολο των επιφανίων που πρόκειται να καλυφθούν από την επίστρωση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Ο αριθμός των στρώσεων της ρητίνης θα είναι τουλάχιστον δύο, όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή της. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Η ενίσχυση της ρητίνης θα γίνεται με ταινία υαλοπλέγματος όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και τα έξοδα αυτής και οποιονδήποτε άλλων μικροϋλικών επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τους χώρους στους οποίους έχει επέμβει. |  |  |  |
| 1.5 | Η ρητίνη θα ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία τουλάχιστον >85%-energy star | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Η ρητίνη θα έχει μορφή λευκής πάστας με πυκνότητα τουλάχιστον 1,3 kg/L, θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C, επιμήκυνση θραύσης τουλάχιστον 280 % αντοχή σε εφελκυσμό > 0,8 N/mm2, τριχοειδής απορρόφηση νερού <0.1 kg/m2 h0.5, διαπερατότητα CO2 Sd > 50 m και υδρατμοπερατότητα τουλάχιστον Class I. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.7 | Η προμήθεια επιπρόσθετα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση των προηγούμενων υλικών από την οροφή και τα έξοδα αυτών των εργασιών καθώς και τυχών επιδιορθώσεων, μικρούλικών κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.8 | Σε περίπτωση που μετά το πέρας των εργασιών και σε διάστημα δύο έτών από την παράδοση παρουσιαστούν σημεία εισροής υδάτων στο επισκευασμένο τμήμα, ο ανάδοχος υποχρεούται σε επιπλέον ενέργειες επισκευής μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με έξοδα του Αναδόχου. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 2.1 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ρητίνη για επάλειψη σε 5,90μ. x 35,00μ. = 206,50τ.μ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ. ΕΓΓΥΗΣΗ Για δύο χρόνια από την οριστική παραλαβή | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Άλλες απαιτήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Ο ανάδοχος φέρει βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας σχετικά με τους χώρους όπου θα γίνουν οι ανωτέρω εγκαταστάσεις. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία να πάρει βεβαίωση ότι έχει λάβει γνώση και να περιλάβει την βεβαίωση αυτή στην προσφορά του. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία____/____/2023

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή

………………………………………………………………………